Klasa: UP/I-350-05/16-03/16

URBROJ: 2170/1-03-02/5-17-10

Crikvenica, 07.04.2017.god.

Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, rješavajući po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po opunomoćeniku Petru Brusiću, mag.ing.aedif., TEH PROJEKT HIDRO d.o.o., Rijeka, Fiorello la Guardia 13/V, na temelju članka 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.: 153/2013),   i z d a j e

L O K A C I J S K U   D O Z V O L U

I. Za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS Slana, CS Slaven i vodovodna mreža sustava Crikvenica /Selce - PODRUČJE SELCE CENTAR, na k.č. br. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selce te se određuju sljedeći lokacijski uvjeti:

I.1. Namjena građevine:

- prikupljanje i odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Selce,

- vodoopskrba dijela naselja Selce ,

- crpne stanice sanitarnih otpadnih voda: izgradnja CS Slana i rekonstrukcija CS Slaven,

- Namjeravani zahvat je jedna od cjelina u sklopu cjelovitoga projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Sukladno tome, funkcionalnost sustava i puštanje u rad je uvjetovano prethodnom izgradnjom sustava na koji se isti spaja. Područje kanalizacijskog sustava Selce centar spojiti će se na novi kolektor K-9.1 iz područja 9 odnosno na budući UPOV Crikvenica dok je spoj vodovoda predviđen na postojeću vodovodnu mrežu.

I.2. Veličina građevine:

- građenje kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duljine 4.340 m,

- djelomična rekonstrukcija i nadogradnja vodoopskrbne mreže u zajedničkim kanalima s trasama kanalizacijskih kolektora, ukupne duljine 1.025 m.

- umjesto postojeće crpne stanice Slana koja se ukida izvest će se nova podzemna crpna stanica Slana iz poliesterske cijevi promjera DN 180 cm, maksimalne dubine ukopa 3,74 m s oblogom od betona debljine 40 cm. U PES oknu smješteni su crpni agregati (2 kom ) i zasunska armatura.

- Postojeća crpna stanica Slaven nadzemna je crpna stanica i nalazi se u objektu tlocrtnih dimenzija 10,5 m x 6,95 m, dubine bazena ispod kote poda 4,88 m i visine iznad poda 3,60 m. Rekonstrukcija postojeće stanice SC Slaven sastoji se samo o unutarnjim zamjenama strojarske i elektroopreme i ne dira se u vanjske gabarite CS.

I.3. Uvjeti za oblikovanje građevine:

- Građevinu oblikovati sukladno idejnom projektu broj: 1601/IP, zajedničke oznake projekta: C11-SELCE-C, oznake aglomeracije: 2015-AGL N/C/S, iz svibnja 2016. godine, izrađenom u TEH PROJEKT HIDRO d.o.o., Rijeka, Fiorello la Guardia 13/V, po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Petru Brusiću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 455.

I.4. Oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru:

- Obuhvat zahvata u prostoru prikazan je u Situacijskom prikazu za zahvate u prostoru, koji je sastavni dio idejnoga projekta iz točke I.3. izreke ove dozvole, sukladno članku 18. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnoga projekta („Narodne novine“ br. 55/14).

- Za predmetni zahvat u prostoru, građevna čestica se ne utvrđuje.

I.5. Smještaj građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru:

- Smještaj građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru, prikazan je u Situacijskom prikazu za zahvate u prostoru, koji je sastavni dio idejnoga projekta iz točke I.3. izreke ove dozvole.

I.6. Način i uvjeti priključenja građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu:

- Kanalizacijski sustav s crpnim stanicama će se priključiti na projektirani transportni sustav prema UPOV Crikvenica. Nova vodovodna mreža će se priključiti na postojeću vodovodnu mrežu.

- Svi planirani priključci, premještanja ili prelaganja instalacija u području zahvata moraju biti projektirani i izvedeni u skladu s posebnim uvjetima iz točke I.10. ove lokacijske dozvole.

I.7. Mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom:

- Opasne i druge tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik te u vodama koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije prema posebnim propisima.

I.8. Ostali uvjeti iz dokumenta prostornog uređenja od utjecaja na zahvat u prostoru (Mjere posebne zaštite – Zaštita od požara):

- Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno posebnim propisima.

I.9. Dijelovi građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju faznoga građenja građevine:

- I Faza: CS Slaven

- II Faza : kolektori, SC Slana i vodovodi.

I.10. Posebni uvjeti tijela i osoba određenih prema posebnim propisima:

- Glavni je projekt potrebno izraditi u skladu s idejnim projektom iz točke I.3. ove lokacijske dozvole, usklađenim s odredbama posebnih zakona i propisima donesenim na temelju tih zakona te u skladu s posebnim uvjetima građenja, odnosno mišljenjima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima:

I.10.1. HEP-Operator distribucijskoga sustava d.o.o. Rijeka, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica, Posebni uvjeti na lokaciju građevine BROJ: 401202001-13382/16, od 30.05.2016. godine (u prilogu);

I.10.2. Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Crikvenica, Sanitarno – tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke Klasa: 540-02/16-03/4143, URBROJ: 534-07-2-1-4-10/2-16-2, od 09.03.2016. godine (u prilogu);

I.10.3. KTD Vodovod „Žrnovnica“ d.o.o., Novi Vinodolski, Uvjeti za priključak na vodoopskrbni sustav BROJ: U-25/2016, od 03.03.2016. godine (u prilogu);

I.10.4. MURVICA d.o.o., Crikvenica, Posebni uvjeti priključenja KLASA: 361-03/16-02/0010, URBROJ: 2107/01-10-03/01-16-2, od 15.03.2016. godine (u prilogu);

I.10.5. EKO – MURVICA d.o.o. Crikvenica, Posebni uvjeti o usklađenosti s odredbama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnoga otpada BROJ: 620/16, od 02.03.2016. godine (u prilogu);

I.10.6. Hrvatske vode, VGO za slivove Sjevernoga Jadrana, Rijeka, Vodopravni uvjeti KLASA: UP/I-325-01/16-07/959, URBROJ: 374-23-3-16-3 /PLJ/, od 28.06.2016. godine (u prilogu);

I.10.7. HAKOM, Zagreb, Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/16-01/1111, URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP), od 29.02.2016. godine (u prilogu);

I.10.8. Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Posebni uvjeti, Klasa: 612-08/16-23/1069, UR. BROJ: 532-04-02-11/14-16-2 od 23.03.2016. godine.

I.10.9. MUP RH, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Rijeka, Posebni uvjeti građenja BROJ: 511-09-21/1-1224/2-2016. TS, od 03.03.2016. godine (u prilogu);

I.10.10. PLINACRO d.o.o., Zagreb, Očitovanje KLASA: PL-16/0671/16/BM, URBROJ: K/DM-16-2, od 03.03.2016. godine (u prilogu);

I.10.11. Grad Crikvenica, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, Odsjek za prostorno uređenje i investicije, Crikvenica, Obavijest o posebnim uvjetima KLASA: 361-01/16-01/73, URBROJ: 2107/01-06/2-16-2, od 10.03.2016. godine (u prilogu);

I. 10.12. Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Rijeka, N. Tesle 9/IX, Rijeka, Posebni uvjeti, Klasa: UP/I-340-09/16-08/81-2, Ur.broj: 345-931/389-16 od 03.05.2016. godine (u prilogu);

I.10.13. Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Sektor za razvoj sustava mreža i usluga, Odjel za upravljanje mrežnom infrastrukturom, Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture, oznake T4.4-864830-16 od 17.03.2016. godine (u prilogu);

I.10.14. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/16-08/72, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9, od 21.06.2016. godine u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (u prilogu).

II. Sastavni dio ove lokacijske dozvole su Idejni projekt iz točke I.3. i posebni uvjeti iz točke I.10. izreke ove dozvole.

III. Na temelju se ove lokacijske dozvole ne može započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13).

IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom je roku potrebno podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj je zahtjeva, MURVICA d.o.o., Crikvenica, podnio ovom upravnom tijelu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine iz točke I. izreke ove dozvole.

Uz zahtjev je priložio:

- tri primjerka idejnoga projekta iz točke I.3. izreke ove dozvole,

- izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/07, 18/08 – ispravak, 49/11 – izmjene i dopune, 02/12 – ispravak, 17/14 – ciljane izmjene i dopune, 39/14 – izmjene i dopune), u skladu s Urbanističkim planom uređenja Selce dio NA4 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 55/09),  u skladu s Urbanističkim planom uređenja Selce - Matkino („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 44/07) te u skladu s Urbanističkim planom uređenja Selce – Uvala Slana („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 19/11), dokumentima prostornoga uređenja na temelju kojih se izdaje ova lokacijska dozvola, a koja izjava je sastavni dio idejnoga projekta iz točke I.3. izreke ove dozvole,

- posebne uvjete iz točke I.10. izreke ove dozvole,

- potvrda o katastru vodova od Vodovoda Žrnovnice d.o.o. od 23.09.2016. godine, na temelju kojega je utvrđeno da je vodopskrbna mreža koja se rekonstruira postojeća u smislu odredbe članka 3. stavka 1. točke 14. Zakona o gradnji.

U povodu zahtjeva imenovanoga investitora proveden je postupak u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je uz zahtjev priložena dokumentacija propisana člankom 127. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju,

- da su utvrđeni svi potrebni posebni uvjeti,

- da su za navedeni zahvat utvrđene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša u Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/72, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9, od 21.06.2016. godine, iz točke I. ove lokacijske dozvole,

- da za sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Crikvenica - Selce nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/72, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9, od 21.06.2016. godine, iz točke I. ove lokacijske dozvole

- da je donesen Urbanistički plan uređenja Selce dio NA4, Urbanistički plan uređenja Selce - Matkino te Urbanistički plan uređenja Selce – Uvala Slana,

- da je predmetni zahvat u prostoru moguć temeljem članka 18. Prostornoga plana uređenja Grada Crikvenice.

Strankama u postupku omogućeno je da izvrše uvid u spis predmeta. Na poziv se nije odazvao nitko.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove lokacijske dozvole. Ova lokacijska dozvola izdana je pozivom na odredbu članka 146. Zakona o prostornom uređenju.

Opća pristojba za zahtjev na temelju tarifnoga broja 1. i građevinska pristojba na temelju tarifnoga broja 50. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine“ br. 8/17), su uplaćene.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana njegovog primitka.

Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, Crikvenica, Kralja Tomislava 75, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovoga tijela.

Upravna pristojba na žalbu plaća se prema Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) u iznosu od 50,00 kn prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.

Voditelj ispostave

Darko Defrančeski, dipl.iur.

DOSTAVITI:

- Podnositelju zahtjeva, s prilozima:

MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1 (2x), zastupan po Petru Brusiću, mag.ing.aedif., TEH PROJEKT HIDRO d.o.o., Rijeka, Fiorello la Guardia 13/V,

- Oglasna ploča (za stranke koje se nisu odazvale pozivu), u trajanju od 8 dana

- Spis, ovdje.

NA ZNANJE:

- GRAD Crikvenica, Crikvenica, Kralja Tomislava 85,

OBJAVA: Na mrežnim stranicama ovoga upravnoga tijela, sukladno članku 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju, u trajanju od najmanje 30 dana

# Text boxes

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

ISPOSTAVA CRIKVENICA