REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA ISPOSTAVA U MALOM LOŠINJU

KLASA: UP/I-350-05/16-03/23

# URBROJ: 2170/1-03-05/1-18-10

# Mali Lošinj, 28. veljače 2018.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju, rješavajući po zahtjevu koji je podnijelo društvo Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosnog područja Rijeka, OIB: 13148821633, M. Tita 166, Opatija, zastupanog po društvu Dalekovod projekt d.o.o. Zagreb, M. Čavića 4, Zagreb na temelju odredbe članka 115. i 125. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine", br. 153/13 i 65/17),  izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru: rekonstrukciju podmorskog kabela 110kV CRES

( OSOR1) – LOŠINJ (OSOR2), planiranu  na  dijelu pomorskog dobra kao i na  č.zem. 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 1835/2, 842, 1834/1, 845, 1833/3, 854, 847, 993, 1824, 991/1, 1829, 1090/2, 1090/3, sve k.o.Osor,  koji zahtjev je podnio investitor, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosnog područja Rijeka, M. Tita 166, Opatija, zastupan po Dalekovod projektu d.o.o. Zagreb, M. Čavića 4, Zagreb

Lokacijska dozvola izdaje se uz sljedeće lokacijske uvjete:

1. Obuhvat  i veličina obuhvata zahvata u prostoru:

1.1.Obuhvat zahvata u prostoru definiran je idejnim projektom oznake DC 1652 koji se sastoji od jedne mape, a koji je izradio i ovjerio projektant voditelj i projektant elektrotehničkog dijela projekta, mr.sc. Toni Dropulić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2246, , ovlašteni inženjer elektrotehnike, iz društva DALEKOVOD PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Marijana Čavića 4.

Obzirom na karakter linearne građevine-ukopani kabelski vod koji ne mijenja način uporabe parcela , javnih puteva i podmorja kojima prolazi, građevinsku česticu nije potrebno formirati. Površina i oblik katastarskih čestica u obuhvatu zahvata odgovara postojećim katastarskim stanjima na  č.zem. 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 1835/2, 842, 1834/1, 845, 1833/3, 854, 847, 993, 1824, 991/1, 1829, 1090/2, 1090/3, sve k.o.Osor.

Položaj predmetne građevine na navedenim česticama prikazan je u grafičkom dijelu idejnog projekta.

Planirani 110 kV kabelski vod sastoji se od:

- Kopnene dionice na otoku Cresu

- Podmorske dionice

- Kopnene dionice na otoku Lošinju

Ukupna duljina novo predviđene kabelske trase iznosi cca 981 m.

2.  Namjena građevine: Novi kabelski vod 110 kV između otoka Cresa ( početna točka je u postojećoj 110 kV kabelskoj stanici ( KS) Osor 1 i otoka Lošinja ( krajnja točka je u postojećoj 110 kV kabelskoj stanici (KS), je ukopana infrastrukturna, energetska građevina, planirana kao zamjena za postojeći  110 kV kabelsku vezu Krk- Cres, odnosno 110 kV kabelske veze Cres-Lošinj, koji su u lošem stanju, i koji su se približili kraju svog vijeka trajanja, te će se izvedbom predmetne građevine povećati  pouzdanost opskrbe električnom energijom otoka Cresa i Lošinja.

3. Veličina, građevinska (brutto) površina i smještaj građevina u obuhvatu: Trasa kabelske dionice, smještaj predmetne građevine u zahvatu, građevinski pravci građevine, kao i veličina građevine, prikazani su u grafičkom dijelu idejnog projekta. Ukupna duljina trase: - kopnena dionica na otoku Cresu ( unutar granica k.o. Osor ..oko 340m, kopnena dionica na otoku Lošinju ( unutar granica k.o. Osor).. oko 226m, podmorska dionica ( između granica k.o. Osor)..oko 415m, što ukupno iznosi 981m.

Predmetni zahvat u prostoru dozvoljen je samo u površinama unutar koje se planira iskop, po trasi prikazanoj u grafičkom dijelu idejnog projekta. Prije zatrpavanja kabela potrebno je izraditi geodetski snimak kabela.

4. Uvjeti za oblikovanje građevine:  Pri izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova potrebno je pridržavati se važećih tehničkih propisa za polaganje elektroenergetskih kabela, vodeći računa o ugrađivanju i distanciranju u odnosu na ostale komunalne instalacije. Kabelski kanal, kao i priobalna zaštita kabela betonskim elementima,  se izvodi prema detalju iz idejnog projekta koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole .

Nakon završenih instalacijskih radova zatrpavanje se vrši u slojevima do potrebne zbijenosti. Investitor je dužan po završetku radova dovesti područje zahvaćeno izgradnjom u prijašnje tehnički ispravno stanje.

5. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

Predmetna građevina ne podliježe obvezi primjene propisa iz domene koja je određena Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti («Narodne novine», br. 78/13).

6. Uvjeti za uređenje obuhvata zahvata: Tijekom izvedbe radova, a poglavito kod završnih radova potrebno je u potpunosti poštivati načelo o nenarušavanju prirodnog okoliša. Teren oko građevine treba urediti tako da se ne poremeti prirodno otjecanje vode na štetu susjednih zemljišta i građevina. Na dijelovima trase na kojima postoje suhozidne strukture ili kameno popločenje koje treba prethodno ukloniti, potrebna je pažljiva ručna demontaža i pohrana materijala  zbog ponovne, istovjetne ugradnje nakon radova iskopa. Prekope javnih prometnica vratiti u prijašnje tehnički ispravno stanje. Javne površine u prolasku trase, te moguća kamena opločenja, nakon iskopa vratiti u prijašnje stanje.

7.  Način i uvjeti priključenja građevinske parcele na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu: Obzirom na smještaj trase uz lokalne prometnice i karakter građevine na kojoj prisutnost ljudi nije potrebna, radi povremenih uklanjanja kvarova, osiguran je adekvatan pristup vozila operatora. Predmetni kabel povezuje se na elektroenergetski sustav u skladu s tehničkim rješenjima i uvjetima samog investitora.

8.   Mjere zaštite okoliša:

Prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, KLASA: UP/I 351-03/17-08/226, URBROJ. 517-06-2-1-2-18-11, od 16.siječnja 2018.godine određeno je da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša da se u sklopu ishođenja lokacijske dozvole zatraži posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela i da za namjeravani zahtjev nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Također je prema Rješenju Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-351-01/16-05/42, URBROJ:2170/1-03-08/2-16-5, od 13.prosinca 2016.godine određeno da je planirani predmetni zahtjev prihvatljiv za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

8.1 Ostale mjere zaštite:  Kod izvođenja radova moraju se poštivati sve mjere zaštite na radu i očuvanja okoliša. Investitor je dužan osigurati nesmetano prometovanje po glavnoj i pristupnoj prometnici, provesti osiguranje gradilišta, javnih instalacija elektrike,              vodovoda i odvodnje, kao i susjednih građevina od oštećenja. Tijekom izvođenja          radova ne narušavati javne površine. Predmetnim radovima ne smije se narušavati stabilnost javne ceste i cestovnih objekata. Gradilište treba biti pravilno zaštićeno i označeno odgovarajućim vidljivim oznakama i svjetlosnom signalizacijom. Navedeno se osobito odnosi na zaštitu kanala i građevinskih jama ali i na osiguravanje sigurnog i nesmetanog prometa,  te pristupa građevinama. Također treba primijeniti i sve mjere zaštite koje su propisane posebnim uvjetima koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole. Obzirom na korištenje mehanizacije, različitih građevinskih i pogonskih sredstava, potrebno je organizirati gradilište, odnosno svaku radnu površinu na način da nepažnjom ne bi u  okoliš i more dospjele štetne i opasne tvari, te je nužno provoditi stalan i kvalitetan nadzor. Tijekom građenja ograničiti kretanje teške mehanizacije, kako bi površina devastirana radovima bila što manja, odnosno koristiti isključivo postojeću mrežu cesta i putova. Prilikom  iskopa materijala posebno deponirati biološki aktivan sloj tla, te ga kasnije koristiti za rekultivaciju i hortikulturno uređenje iskopa, pokosa i nasipa. Osigurati odgovarajući smještaj i sanitarni čvor za osobe koje rade na izgradnji. Zabranjuje se primjena kemijskih sredstava štetnih za tlo, pitku vodu i more. Prilikom izvođenja radova sav zemljani materijal deponirati na privremenu deponiju gradilišta radi povrata nakon izvedenih radova kao i sav kvalitetan građevinski kamen. Ne smije se za odlaganje materijala koristiti vrijedno poljoprivredno tlo i more. Privremena deponija treba biti prije tehničkog pregleda uređena i dovedena u uredno stanje. Višak materijala treba deponirati na deponiju određenu prema posebnoj gradskoj odluci a sukladno važećim pravilnicima o zbrinjavanju građevinskog otpada a osobito se to odnosi na građevinski otpad koji se ne smije deponirati u sklopu gradilišta ili u more. Po okončanju svih radova investitor je dužan sanirati okoliš, očistiti i urediti gradilište (ukloniti sve strojeve, otpad i suvišni materijal). Period građenja ograničiti sukladno odluci o komunalnom redu Grada Maloga Lošinja.

9.  Posebni uvjeti tijela i osoba prema posebnim propisima:

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeni su sljedeći posebni uvjeti tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, a koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole:

- Posebni uvjeti društva  Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., broj: VIO-03/16-45/2-I od 20. svibnja 2016. godine,

- Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti KLASA: UP/I 540-02/16-03/4979, URBROJ: 534-07-2-1-4-8/5-16-2 od 17. studenog 2016. godine, izdani od strane Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjeđenje zdravlja, Službe županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Službe županijske sanitarne inspekcije, Odjela za Istru i Primorje, Ispostave Rijeka,

- Posebni konzervatorski uvjeti Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci Klasa:612-08/16-23/0187, Ur.broj: 532-04-02-11/14-16-2 od 29. studenog 2016. godine,

- Posebni uvjeti Grada Malog Lošinja  Klasa:350-05/16-01/10, Ur.broj:2213/01-03-16-2 od 03. studenog 2016. godine,

- Posebni uvjeti društva Hrvatske ceste d.o.o. Sekor za održavanje, Ispostava Rijeka Klasa:340-09/16-08/488-2, Ur.broj:345-931/389-14 od 30. siječnja 2017. godine,

- Posebni uvjeti gradnje HAKOM-a Klasa: 361-03/16-01/6178, Ur.broj: 376-10/MS2-16-2 (HP) od 31. listopada 2016. godine,

- Posebni uvjeti Županijske lučke uprave Mali Lošinj Klasa: 342-21-01/16-5/121, Ur.broj: 188/2016-GP od 14. studenog 2016. godine,

- Posebni uvjeti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-Goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih, Inspektorat unuarnjih poslova, Broj: 511-09-21/1-5595/2-2016.TS od 15. studenog 2016. godine,

- Posebni uvjeti HEP-a, Broj: 4012001-29664/16-NB od 28. studenog 2016. godine,

- Posebni uvjeti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka, Klasa: UP/I -360-01/16-01/65, Ur.broj: 530-04-4-2-2-16-2 od 2. studenog 2016. godine,

- Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Oznaka: T43-37123074-16 od 22. prosinca 2016. godine,

- Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata od Optima Telekom d.d. Broj: OT-51-958/16 od 30 prosinca 2016. godine,

- Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata od Vipnet d.o.o. od 16 prosinca 2016. godine.

10.  Uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru: ( uklanjanje postojećih građevina, sanacija terena, fazno građenje pojedinih cjelina, obveza ispitivanja tla i sl.)

Pri izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova, potrebno je pridržavati se važećih tehničkih uvjeta za izgradnju elektroenergetskih građevina, koji su utvrđeni u granskim normama Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti na radu te Zakonu o zaštiti od požara. Predmetni 110 kV kabelski vod se izvodi kao cjelina. Ispitivanje tla nije potrebno. Investitor je dužan po završetku radova dovesti područje zahvaćeno izgradnjom u prijašnje tehnički ispravno stanje.

Naročito se skreće pozornost na zaštitu i način zaštite kabela u podmorskom dijelu trase polaganja kabela na mjestu neposredno uz  pontonski sklop za privez  i odvez brodica u luci javne namjene lokalnog značaja Osor.

11. Uvjeti za gradnju privremene građevine u funkciji organizacije gradilišta:

Nije predviđena gradnja privremenih građevina.

12. Podaci iz dokumenta prostornog uređenja:

Ova lokacijska dozvola izdaje se na temelju članka 215. Odredbi za provođenje  Prostornog plana Primorsko goranske županije ("Službene novine Primorsko - goranske županije", br. 32/13)  i  Odluke o usvajanju Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko - goranske županije", br. 13/08, 13/12, 26/13, 05/14, 42/14, 25/15,32/15, 32/16).

13. Provedba zahvata u prostoru- građenje građevine:

13.1.Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se pristupiti građenju, već je za građenje  potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

14. Važenje lokacijske dozvole

Ova lokacijska dozvola prestaje vrijediti ako se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ne podnese nadležnom upravnom tijelu u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti ove lokacijske dozvole.

Izvršnost  treba potvrditi kod tijela koje je izdalo ovu  lokacijsku dozvolu.

15. Formiranje građevne čestice

Investitor nije dužan izvršiti formiranje građevne čestice

16.Sastavni dio ove lokacijske dozvole su i :

- ovjereni idejni projekt oznake DC 1652 koji se sastoji od jedne mape, a koji je izradio i ovjerio projektant voditelj i projektant elektrotehničkog dijela projekta, mr.sc. Toni Dropulić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2246, ovlašteni inženjer elektrotehnike, iz društva DALEKOVOD PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Marijana Čavića 4.

- svi posebni uvjeti i prethodne suglasnosti navedeni u  točki 9. ove dozvole.

17. Ova lokacijska dozvola objavljuje se na mrežnim stranicama ovoga Upravnoga tijela, sukladno članku 120. stavak 4. Zakona o gradnji, u trajanju od najmanje 30 dana.

O b r a z l o ž e n j e :

Investitor, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosnog područja Rijeka, M. Tita 166, Opatija, zastupan po Dalekovod projektu d.o.o. Zagreb, M. Čavića 4, Zagreb, podnio je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole radi rekonstrukcije podmorskog kabela 110kV CRES ( OSOR1) – LOŠINJ (OSOR2), planiranu na  dijelu pomorskog dobra kao i na  č.zem. 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 1835/2, 842, 1834/1, 845, 1833/3, 854, 847, 993, 1824, 991/1, 1829, 1090/2, 1090/3, sve k.o.Osor.

Pravni interes investitora za izgradnju predmetne građevine određen je člankom 4. i 40. stavak 1. Zakona o energiji („Narodne novine“ br. 68/01, 177/04, 76/07 i 129/12) te člankom 1. i 26. Zakona o elektroprivredi („Narodne novine“ br. 47/90, 61/91, 26/93 i 78/94), te Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ br. 22/13, 95/15, 102/15)

Zahtjevu je priloženo:

- tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj podlozi, elaborat iz

točke 1. ove lokacijske dozvole

- izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta sa prostorno planskom dokumentacijom,

- posebni uvjeti iz točke 9.,

- punomoći o zastupanju u ovoj upravnoj stvari,

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće:

Traženi zahvat u prostoru sukladan je članku 215. Odredbi za provođenje  Prostornog plana Primorsko goranske županije ("Službene novine Primorsko - goranske županije", br. 32/13)  i  Odluci o usvajanju Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko - goranske županije", br. 13/08, 13/12, 26/13, 05/14, 42/14, 25/15,32/15, 32/16).

Nadalje, uvidom u idejni projekt iz točke 1. izreke ove lokacijske dozvole, te  Posebne uvjete pravnih osoba s javnim ovlastima određene prema posebnim propisima navedenim u  točki 9. izreke ove lokacijske dozvole koji su pribavljeni u postupku, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima i posebnim propisima značajnim za izdavanje ove lokacijske dozvole. Prema Rješenju  Ministarstva zaštite okoliša i prirode, za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Također je prema Rješenju Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, određeno da je planirani predmetni zahtjev prihvatljiv za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U skladu sa člankom 141. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), strankama je pružena mogućnost uvida u spis predmeta, prema odredbi članka 142. Zakona, objavom javnog poziva na mrežnim stranicama ovog upravnog tijela, na oglasnoj ploči i izlaganjem na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, kako je to predviđeno člankom 143. istog Zakona. Javnom pozivu se dana 24. svibnja 2017.godine, nije nitko odazvao.

Nakon ovako provedenog postupka te na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu članka 146. Zakona o prostornom uređenju, riješeno je kao u izreci.

Upravna pristojba za zahtjev plaćena je prema Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16), i to opća pristojba u iznosu od 70 kn , prema tarifnom broju 1. i građevinska pristojba u iznosu od 10.000,00 kuna prema Tar. br. 50. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine broj“ broj 8/17, 37/17,129/17), u cijelosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Upravna pristojba na žalbu plaća se prema Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) u iznosu od 35,00 kn, a prema Tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17, 37/17,129/17).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.